## Slide 1
라즈베리파이를 이용한 유아용 모빌 제작
모빌의 작동 원리 및 부품
영상 및 음성 인식 과 결과 알림
실험 결과
영상처리 결과
  파이 카메라를 통해 영상 처리된 결과를 파이썬 환경에 출력
조선대학교 컴퓨터공학과
김영광, 김지훈, 나남웅, 박명우, 양희덕
음성인식(Sound Recognition)
  5초 동안 주변 소리를 arecord 프로그램을 통하여 녹음 후 결과값을 파일로 저장
  저장된 파일을 sox 프로그램으로 amplitude 분석 후 100db 초과 시 어플리케이션 푸시 알림
통합
영상인식(Image Processing)
  Open CV 라이브러리를 이용하여 움직임 검출
  Contourarea를 이용하여 외곽선(내부 화소 개수)를 추정하여 움직임을 검출
  움직임이 검출 시 움직임을 카운트하고 일정시간(10초) 내에 카운트가 목표치(30회)에 도달하지 않으면 재초기화하여 작은 움직임을 검출하지 않음
  움직임 목표치 도달 시 어플리케이션 푸시 알림
결과 푸시(Push) 알림
  음성 검출과 움직임 검출이 될 시에 어플리케이션의 푸시를 활용하여 사용자에게 알림
사용자에게 보내고자 하는 메시지 전송
Msg : baby is crying
해당 디바이스에 메시지 전송
Msg : baby is crying
음성처리 결과
  마이크와 sox로 처리 된 결과를 파이썬 환경에 출력 및 로그 파일 생성
푸시알림 처리 결과
  웹캠으로 촬영된 영상을 실시간 스트리밍 함과 동시에 음성인식과 영상인식 처리 결과를 각 각 다른 메시지를 통해 어플리케이션 푸시 알림으로 처리
라즈베리파이 보드(Rasberry Pi)
  통합 메인보드
마이크 (Microphone)
  음성처리용 녹음파일 생성
파이 카메라(Pi Camer)
  영상처리를 위한 영상 촬영 모듈
안드로이드 어플리케이션(App)
  결과 알림을 위한 안드로이드 어플리케이션 제공
Betta Daddy App 1.0
녹음된 음성 파일
Nomal
Crying
영상 처리 결과
음성 처리 결과
음성 인식(Crying) 알림
영상 인식(Moving) 알림
영상 실시간 스트리밍